Indice

1.	aspetti INTRODUTTIVI GENERALI	2

1.1	IL PROGRAMMA AMBIENTALE	2

1.2	ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO	3

1.3	COMUNICAZIONE AL PUBBLICO	4

2.	AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “EX-ERIDANIA”	5

2.1	INQUADRAMENTO DELL’AREA	5

2.2	FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA	5

2.3	INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI ED AZIONI DEL PROGRAMMA AMBIENTALE	6

2.4	CRITERI E MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA AMBIENTALE	9

3.	SCHEDE OPERATIVE del programma ambientale APEA “ex-eRIDANIA”	10

6.	PIANO DI MONITORAGGIO	20

# 1.	aspetti INTRODUTTIVI GENERALI

## 1.1	IL PROGRAMMA AMBIENTALE

Il Programma Ambientale di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) rappresenta lo strumento di programmazione e controllo per il raggiungimento dei requisiti di APEA, individuando priorità e obiettivi di miglioramento del sistema industriale/produttivo oggetto di analisi ed esplicitando le modalità di gestione e di monitoraggio delle prestazioni nel tempo.

In linea con la normativa vigente e l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico regionale in materia di APEA (Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 13 giugno 2007, n. 118), il Programma Ambientale deve prevedere:

- la verifica della fattibilità economico-finanziaria (relativa agli impegni presi dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell’APEA);

- la verifica operativa di tempi, azioni e modalità di realizzazione di opere ed infrastrutture;

- contenuti, modalità e tempi di monitoraggio ambientale;

- modalità di adesione al Programma Ambientale da parte dell’/e impresa/e insediata/e.

Il Programma Ambientale definisce, nello specifico, le azioni di trasformazione, di riqualificazione e di gestione rivolte all’ambito produttivo precisando le scelte tecniche da adottare, gli investimenti necessari e la fattibilità tecnico-economica, i soggetti responsabili dell’attuazione delle azioni, la quantificazione dei benefici conseguibili, i tempi di realizzazione e di raggiungimento degli obiettivi, le priorità di intervento, i target ambientali da raggiungere, possibilmente migliorativi rispetto a quelli obbligatori per legge, nonché le modalità di verifica e monitoraggio dei risultati.

Il documento deve essere reso pubblico ed aggiornato periodicamente: ha una durata prestabilita (breve periodo: orientativamente 3-5 anni), deve essere approvato dall’organo di indirizzo e controllo, detto Comitato di Indirizzo e deve essere periodicamente monitorato in modo da valutare l’efficacia delle azioni ivi contenute.

E’ comunque di competenza del Comitato di indirizzo (organo di indirizzo e controllo previsto dalla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 13 giugno 2007, n. 118) valutare l’efficacia delle azioni realizzate e monitorate dal Soggetto Gestore dell’APEA e verificare il rispetto degli obiettivi e dei target previsti dal Programma Ambientale, nonché la corretta adozione delle buone prassi di gestione ambientale dell’area.

L’ambito di intervento delle azioni individuate dal Programma Ambientale deve prioritariamente riguardare spazi, infrastrutture e servizi comuni all’ambito produttivo, la cui gestione compete al Soggetto Gestore, ma non può prescindere dal coinvolgimento delle imprese insediate; tale requisito è fondamentale affinché le infrastrutture ed i servizi ambientali presenti siano dimensionati e gestiti sulla base delle esigenze del soggetto insediato.

Nella formulazione delle azioni di miglioramento, il Soggetto Gestore può prevedere il coinvolgimento delle Amministrazioni/Enti che hanno una presenza attiva sul territorio (es. Provincia, Comune, Arpa, ecc.), società di servizio e altri soggetti che possono fornire un contributo al raggiungimento degli obiettivi del programma (es. istituti di credito).

Al Comitato di indirizzo, nella fase di approvazione del Programma (o in fase di revisione/aggiornamento), spetta la verifica della coerenza fra criticità rilevate e obiettivi delle azioni proposte, oltre alla verifica delle garanzie offerte da parte dei soggetti responsabili degli interventi in termini di competenza, capacità di spesa e risorse umane attivate; nel caso fossero rilevate incoerenze in merito, può richiedere modifiche e integrazioni.

Infine, è importante sottolineare che gli interventi contenuti nel Programma Ambientale sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi di prevenzione integrata dell’inquinamento e di prestazioni ambientali di qualità e si differenziano in funzione della natura dell’area: per le aree di nuovo impianto o ampliamenti di aree esistenti sono richiesti da subito i requisiti di area produttiva ecologicamente attrezzata, attraverso una progettazione sostenibile dell’insediamento (in termini di progettazione di lay-out, infrastrutture, servizi, ecc.), nel caso di aree esistenti si rende necessario definire un programma di graduale miglioramento e riqualificazione a partire da infrastrutture e tecnologie d’area non adeguate e dalla riprogettazione organizzativa e gestionale da attivare in fasi progressive.

## 1.2	ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

La fase conclusiva del processo di individuazione delle esigenze dell’area produttiva e dei soggetti insediati, (attraverso un‘analisi ambientale preventiva) e di progettazione e programmazione ambientale (sviluppato attraverso il Programma Ambientale dell’APEA) è rappresentata dal monitoraggio degli effetti delle azioni realizzate o programmate nell’ambito del Programma Ambientale, con il fine di verificare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Solo in questo modo si può garantire di rispondere realmente alle priorità e agli obiettivi di miglioramento richiamati al paragrafo precedente.

Il monitoraggio prevede il ricorso a processi di “audit” e consiste nella raccolta, da parte del Soggetto Gestore, dei dati relativi alle prestazioni ambientali dell’APEA. Tali dati, una volta raccolti ed elaborati, devono essere trasmessi sotto forma di report al Comitato di indirizzo, che ha il compito di valutarli, eventualmente anche consultando le Autorità competenti in tema di tutela dell’ambiente, con la finalità di attestare l’efficacia del Programma ambientale sia per quanto concerne la risoluzione delle criticità esistenti sia per quanto riguarda un effettivo miglioramento rispetto al raggiungimento degli obiettivi prestazionali di APEA.

Nella fase di monitoraggio, qualora emergano elementi non conformi per il conseguimento degli obiettivi posti, il Soggetto Gestore e il Comitato d’indirizzo sono tenuti ad individuare opportune azioni correttive o, nel caso, a rivedere il Programma ambientale e/o la Politica Ambientale in senso migliorativo.

## 1.3	COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

La comunicazione nei confronti del pubblico è una tappa fondamentale per garantire l’efficacia delle azioni intraprese, relativamente ai risultati attesi per l’APEA e per cogliere il livello prestazionale raggiunto per tutti gli obiettivi indicati nel Programma Ambientale. La strategia di comunicazione deve essere definita tramite un Piano di comunicazione, elaborato dal Soggetto Gestore, in accordo con il comitato di indirizzo.

Gli obiettivi che il processo di comunicazione deve porsi sono:

- restituire i risultati dell’Analisi ambientale iniziale a tutti i soggetti interessati;

- favorire il coinvolgimento di tutti gli attori all’azione;

- comunicare lo scopo del Programma ambientale, le misure adottate e i risultati attesi;

- dare avvio ufficiale alle azioni di miglioramento dell’area;

- restituire i risultati raggiunti (ed eventuali difficoltà incontrate) attraverso le azioni di miglioramento attivate.

La comunicazione deve essere rivolta a tutti i portatori di interesse, intesi come azienda insediata nell’area, popolazione residente in zone limitrofe, autorità di controllo, associazioni di categoria, ecc.

# AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “EX-ERIDANIA”

## 2.1	INQUADRAMENTO DELL’AREA

L’area oggetto di studio è Localizzata in Comune di Sarmato, tra la via Emilia e la Ferrovia Torino-Piacenza, e dista circa 13 km da Piacenza.

L’ambito presenta una superficie complessiva pari a circa 228.000 m2 ed è oggetto di un intervento di riqualificazione dell’ex-insediamento produttivo dello zuccherificio di Eridania, ad oggi dimesso.

L’accesso all’area è garantito dalla via Emilia (S.S. n° 10) e dalla vicinanza al casello di Castel S. Giovanni (autostrada A21), da cui dista meno di 10 Km, oltre che dal casello autostradale di Piacenza Ovest (autostrada A1).

Dal punto di vista cartografico l’area di studio è compresa nella sezione C.T.R. (scala 1:10.000) n. 161110 “Rottofreno”. Le quote interessate vanno da un minimo di circa 59,4 m s.l.m. ad un massimo di circa 69,1 m s.l.m.; in particolare, l’area di trasformazione si trova ad una quota media di circa 65 m s.l.m.

L’ambito in oggetto è individuato dal PTCP della Provincia di Piacenza (Allegati N7 e N8 alle NTA), dal PRG vigente e PSC (Documento Preliminare) del Comune di Sarmato; Il PTCP, in particolare, fa ricadere l’area produttiva di progetto all’interno del Polo funzionale “Ex Eridania” e la classifica quale Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) di livello sovracomunale, da attuare con le dotazioni urbanistico-territoriali di qualità e le condizioni di gestione ambientale di qualità di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, come individuati dalla L.R n. 20/00 e secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1238/2002, nonché nell’Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico approvato con la Delibera dell’Assemblea Legislativa 13 giugno 2007, n. 118.

Sulla base di quanto definito dalla DGR 118/2007 sopra richiamata, l’area produttiva di progetto si configura come trasformazione e riqualificazione di un ambito produttivo esistente dimesso di rilevanza tale da portare alla realizzazione di un insediamento del tutto diverso dal precedente e pertanto viene identificata come una nuova area produttiva ecologicamente attrezzata.

## 2.2	FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

In funzione delle esigenze aziendali per mantenere un buon equilibrio sul mercato è stato redatto un business plan dell’operazione di realizzazione/riqualificazione del comparto produttivo “Ex-Eridania” che ha tenuto conto dei costi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture, dei tempi di realizzazione di tutta l’operazione, delle modalità di gestione dell’area, dell’analisi della copertura finanziaria del progetto, con attenzione particolare alla sostenibilità del sistema di gestione ambientale di APEA e degli investimenti in campo energetico.

Inoltre, la ditta realizzatrice ha ottenuto finanziamenti regionali per specifici interventi prioritari per la riqualificazione dell’area produttiva nell’ambito del bando inerente l’attività III.1.1 “Innalzamento della dotazione energetico ambientale delle aree produttive” dell’asse III del POR 2007-2013. Le proposte di intervento ammesse a finanziamento sono state scelte sulla base della loro facile cantierabilità ed in relazione alla piena disponibilità dei terreni ed alla capacità di spesa del soggetto proponente.

Da tali considerazioni è emersa la fattibilità dell’intervento e la sostenibilità nel tempo del processo gestionale e di miglioramento nel tempo in linea con i requisiti di APEA.

## 2.3	INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI ED AZIONI DEL PROGRAMMA AMBIENTALE

Nell’individuare le priorità e gli obiettivi prestazionali dell’ambito produttivo oggetto di studio e nel definire le azioni di gestione rivolte all’intero ambito la motivazione di fondo è stata quella di cercare di perseguire una visione di pianificazione e gestione ambientale integrata, sistemica e preventiva dell’area. Di conseguenza, l’attenzione è stata posta sulle relazioni dell’ambito produttivo con il contesto territoriale e ambientale in cui si inserisce, ricercando un’ottimizzazione delle performance attraverso la scelta di tendere ad un uso limitato di input (risorse e materiali vergini), ad una produzione limitata di rifiuti in uscita dal sistema e prevedendo la dotazione di sistemi ad alta tecnologia ed un atteggiamento rivolto al riciclo degli scarti e alla prevenzione dell’inquinamento.

In estrema sintesi, gli obiettivi strategici (o macro-obiettivi) che sono stati assunti per la programmazione e progettazione dell’APEA sono:

- uso efficiente delle risorse;

- minimizzazione degli impatti dell’area sull’ambiente;

- gestione delle interazioni tra ambiente e comunità circostanti.

Utilizzare le risorse in modo efficiente significa sostanzialmente favorire l’approccio e l’attenzione all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT, best available technology), al trasferimento tecnologico e all’impiego dei risultati della ricerca avanzata, allo scopo di raggiungere elevate performance ambientali per acqua, energia e materie prime.

Per riduzione degli impatti ambientali, si intende la riduzione di emissione liquide, solide e gassose dei processi produttivi e delle attività dell’area attraverso l’applicazione di percentuali di riduzione o semplicemente la promozione di un continuo miglioramento. Ciò corrisponde all’impegno a limitare gli scarti, e, per quanto possibile, a tendere alla chiusura dei cicli, ad esempio recuperando calore e materiali. Si tratta, evidentemente, di un obiettivo a cui tendere con la consapevolezza che non può essere realizzato in modo completo perché ogni attività genera inevitabilmente impiego di risorse e dispersione.

La gestione delle interazioni tra ambiente e comunità circostanti comprende un’ampia serie di obiettivi, che mirano a minimizzare gli impatti sia sull’ambiente naturale sia per gli operatori e i residenti, attraverso la garanzia della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro da un lato e la dotazione di elevati standard di benessere individuale e collettivo dall’altro (per esempio una buona illuminazione naturale, buone condizioni di aerazione, controllo dei livelli di rumore presenti negli ambienti, ecc.).

I tre macro-obiettivi sopra descritti sono stati ulteriormente distinti in diversi obiettivi prestazionali, da perseguire nel Programma ambientale, organizzati secondo le componenti ambientali e i temi di appartenenza (aria, acqua, rumore, suolo e sottosuolo, ecc.) che rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali caratterizzanti la realtà del territorio in cui l’ambito produttivo si inserisce.

In senso generale, gli obiettivi, le finalità e le priorità in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, da conseguire per mezzo del Programma Ambientale dell’APEA, sono stati definiti sulla base dell’insieme degli indirizzi, direttive e prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, e dagli strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali.

Gli obiettivi individuati sono stati poi calibrati sulla specifica realtà del territorio di Sarmato, in cui già sono state effettuate, da parte del PTCP della Provincia di Piacenza, scelte di primaria importanza sulla localizzazione e la qualificazione degli insediamenti produttivi.

Si evidenzia che gli obiettivi individuati nel Programma ambientale rivestono un carattere generale e strategico, mentre le azioni operative previste per il raggiungimento ed il mantenimento di tali obiettivi riguardano, nello specifico, la progettazione urbanistica, ambientale ed edilizia e la gestione dell’APEA.

Le azioni sopra descritte devono necessariamente essere coerenti con quanto previsto dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione vigenti; in particolare si richiama l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico regionale, approvato in data 13/06/2007 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, che ha la finalità di definire le modalità per la realizzazione e gestione delle Aree Ecologicamente Attrezzate nel territorio della Regione Emilia Romagna. Tale Atto individua il percorso attuativo e gestionale per l’implementazione delle APEA, indicando ruoli e responsabilità e soprattutto definendo le caratteristiche urbanistiche ed ambientali necessarie per la qualificazione di area ecologicamente attrezzata. Tali caratteristiche sono definite in termini di dotazioni infrastrutturali e di condizione di gestione ambientale di qualità, che costituiscono il livello di riferimento per la progettazione.

Nel caso specifico, le azioni del Programma Ambientale sono state definite sulla base di:

- criticità emerse dall’Analisi ambientale iniziale;

- obiettivi strategici definiti dallo stesso Programma Ambientale;

- esigenze derivate dalle caratteristiche vocazioni dell’area produttiva;

- contenuti prestazionali previsti dallo strumento urbanistico vigente;

- disposizioni normative in materia ambientale e di APEA;

- buone pratiche di organizzazione e gestione di aree produttive.

Operativamente, gli obiettivi prestazionali utili al soddisfacimento dei contenuti urbanistico-territoriali di qualità e alle condizioni di gestione ambientale di qualità dell’APEA, individuati e organizzati secondo le componenti ambientali e i temi di appartenenza, sono stati sviluppati attraverso schede di approfondimento, strutturate in modo da specificare, per ogni obiettivo, le azioni operative; ad ogni azione sono associati: una descrizione tecnico-qualitativa e dove possibile, quantitativa, il soggetto attuatore o responsabile, la scadenza o la fase di attuazione, il livello di priorità, i target ambientali che si auspica di raggiungere ed il riferimento a prescrizioni o indirizzi normativi e/o urbanistici.

La fase di attuazione, nello specifico, viene distinta in base al Livello di Attuazione (L.A.) e allo Strumento di Attuazione (S.A) attraverso cui è possibile realizzare le singole azioni proposte, come di seguito individuati:

| L.A. LIVELLO DI ATTUAZIONE |
| --- |
| U | Pianificazione Urbanistica strutturale, operativa e attuativa: scelte localizzative, lay-out, Infrastrutture comuni, ecc. |
| A | Architettonico/Edilizio: spazi e dotazioni impiantistiche degli ambienti privati interni ed esterni |
| G | Gestione: azioni gestionali, e che quindi non necessitano di opere strutturali, che fanno capo al Soggetto Gestore (per quanto riguarda i servizi comuni) o alle imprese (per quanto riguarda i singoli impianti, come ad esempio una corretta manutenzione degli stessi) |
| S.A. STRUMENTO DI ATTUAZIONE |
| P.P. | Piano Particolareggiato |
| A.A. | Analisi Ambientale ( rif. Valutazione ambientale strategica) |
| P.A. | Programma Ambientale |
| P.M. | Piano di Monitoraggio |
| Progettazione Esecutiva |
| P.O.S. | Piano Operativo di Sicurezza |

Relativamente al livello di priorità attribuita alle azioni operative, si distingue tra priorità elevata, media, bassa (identificate rispettivamente con 1, 2, 3):

- priorità elevata: azioni fortemente significative e obbligatorie; tali azioni sono ritenute indispensabili per la qualifica di APEA.

- priorità media: azioni pur sempre utili per raggiungere l’obiettivo, ma che comportano un extracosto e tempi più lunghi di ritorno dell’investimento.

- priorità bassa: azioni che comportano il raggiungimento di performance di eccellenza a fronte sia di un extracosto considerevole e lunghi tempi di ritorno dell’investimento, oppure azioni che incidono in modo diretto sull’organizzazione del processo produttivo.

Le schede operative del Programma ambientale rappresentano un elenco selettivo al quale i progettisti, i costruttori, gli imprenditori e gli amministratori devono fare riferimento per la progettazione e l’attuazione dell’area produttiva oggetto di analisi, allo scopo di raggiungere da subito la qualifica di APEA, oltre a rappresentare uno strumento operativo rivolto in particolar modo al Soggetto Gestore per la gestione dell’area produttiva nel suo complesso.

## 2.4	CRITERI E MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGRAMMA AMBIENTALE

Ai fini del raggiungimento delle condizioni e dei requisiti di qualità, in rapporto agli obiettivi propri delle APEA, deve essere assicurata la partecipazione ed il pieno coinvolgimento delle imprese che si insedieranno nell’area produttiva nel processo di attuazione dell’APEA, senza il quale non è verosimile il pieno conseguimento degli obiettivi di sostenibilità definiti attraverso il Programma ambientale.

L’individuazione delle imprese destinate all’insediamento nell’area deve prevedere l’impegno delle stesse a:

- svolgere un ruolo attivo e responsabile nella partecipazione e gestione dell’APEA e nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche nell’ottica dello sviluppo sostenibile dell’area industriale;

- accettare e rispettare le norme vigenti in materia ambientale, garantire l’attuazione di obiettivi e azioni previsti dal Programma Ambientale e dal Piano di Monitoraggio d’Area ( e di tutte le successive ed eventuali modifiche che verranno apportate dallo stesso Soggetto gestore) predisposti dal Soggetto Gestore;

- fornire informazioni e dati, che vengano ritenuti utili e necessari per il corretto e buon perseguimento degli obiettivi di APEA;

- adempiere alle obbligazioni derivanti da eventuali Regolamenti d’Area.

Gli impegni sopra esposti e le modalità di adesione al Programma Ambientale dell’APEA da parte delle aziende insediande dovranno essere oggetto di adeguata formalizzazione.

# 3.	SCHEDE OPERATIVE del programma ambientale APEA “ex-eRIDANIA”

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| A. Radiazioni | Minimizzare il livello di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (50 Hz), generato da impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica | Prevedere, nell’azzonamento interno al comparto produttivo, una fascia di rispetto dagli elettrodotti e dagli impianti di trasformazione elettrica in modo da ottenere esposizioni trascurabili ai campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di permanenza significativa e prolungata (maggiore od uguale alle quattro ore giornaliere). | A.1 | Dovrà essere garantito un azzonamento interno all’area produttiva che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee elettriche che interessano l’area stessa. Dovrà essere rispettata una distanza minima tra le parti con qualsiasi tensione entro la cabina MT/BT e le aree interne al comparto che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Per le nuove linee di distribuzione impiegare, dove possibile, conduttori interrati o parzialmente interrati. Utilizzare per tali linee le migliori tecnologie volte a minimizzare il campo elettromagnetico, scegliendole in funzione della tipologia di linea e della localizzazione. Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente in materia. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP; Documento preliminare PSC adottato; D.M.LL.PP. 16/1/1991, Legge n. 36 del 22/02/2001, DPCM del 08/07/2003, D.M.LL.PP. 23/3/1998, Reg Regione E.R. 18/02/2009 (metodologia di calcolo fasce di rispetto |
|  | Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici ad alta frequenza | Localizzare e progettare gli eventuali sistemi fissi per le telecomunicazioni (stazioni radio-base) in modo da ridurre al minimo i valori di campo elettromagnetico prodotti. | A.2 | Adottare tecnologie e metodiche tali da garantire le “Misure di cautela ed obiettivi di qualità” previsti dalla normativa vigente in materia. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | D.M.LL.PP. 16/1/1991, Legge n. 36 del 22/02/2001, DPCM del 08/07/2003, D.M.LL.PP. 23/3/1998, Reg Regione E.R. 18/02/2009 (metodologia di calcolo fasce di rispetto) |
| B. Rumore e vibrazioni | Garantire un buon clima acustico esternamente ed internamente all’area ed internamente agli edifici. | Rispettare i limiti di zona definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) | B.1 | Elaborare un documento di impatto acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, che valuti la compatibilità acustica dell’APEA (da allegare al P.P.) e verifichi l’idoneità delle scelte progettuali in termini costruttivi, logistici e di traffico veicolare indotto. Tale documento dovrà valutare i conseguenti effetti della realizzazione dell’APEA nei confronti dei limiti di zona della ZAC e del criterio differenziale per gli insediamenti contermini ed eventuali ricettori sensibili, dovrà elaborare soluzioni tecniche funzionali alla mitigazione del rumore e dovrà evidenziare la necessità di fare variante alla ZAC, che andrà richiesta all’ufficio tecnico comunale contestualmente alla richiesta di approvazione del P.P. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva dei fabbricati. | G/A | 1 | L. 447/1995, L.R.15/2001, Scheda Polo produttivo PTCP |
|  |  | Prevedere idonee misure di mitigazione acustica, nel caso si rendesse necessario, sulla base delle indicazioni del documento di impatto acustico. | B.2 | Nel caso il documento previsionale di impatto acustico individui la necessità di mitigare gli impatti acustici nei confronti di specifici ricettori, dovranno essere realizzate barriere antirumore o altre soluzioni tecniche, dimensionate conformemente al documento stesso. In particolare, le misure di mitigazione acustica dovranno essere realizzate, se tecnicamente possibile, con dune vegetate e solo in sub-ordine con barriere artificiali opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive autoctone. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Documento previsionale di impatto acustico (da predisporre) |
|  |  | Garantire il comfort interno agli edifici e la tutela della salute degli addetti. | B.3 | Per il contenimento degli impatti da rumore all’interno dell’edificato dovrà essere posta particolare attenzione alla sagoma dei nuovi edifici e alla scelta dei materiali di costruzione in modo da ridurre l’impatto nelle aree interne. A questo potrà aggiungersi, per quanto possibile, la messa in opera di isolamenti acustici. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | G/A | 1 | L. 447/1995, L.R.15/2001, |
|  |  | Garantire un buon clima acustico esternamente all’area | B.4 | In fase di progettazione si dovrà provvedere, per quanto possibile, a collocare le attività maggiormente rumorose al centro dell’ambito produttivo, concentrando le attività meno rumorose verso l’esterno. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | Progettazione esecutiva | G/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Minimizzare l’esposizione alle vibrazioni prodotte in fase di cantiere ed in fase di esercizio dell’attività produttiva | Garantire la corretta gestione del cantiere (in merito all’impiego di utensili e mezzi d’opera) e la scelta di tecniche costruttive a minor impatto. | B.5 | Per quanto riguarda la prevenzione della trasmissione di vibrazioni al sistema mano-braccio legato all'uso di utensili portatili, dovranno essere effettuate con regolarità le necessarie operazioni di manutenzione (ricambio cuscinetti a sfera); si potrà inoltre intervenire rivestendo le impugnature con materiali assorbenti (materie elastiche antivibranti) o con l'utilizzo di guanti imbottiti. Ove richiesto, garantire l’impiego di utensili dotati di impugnature ergonomiche. Per quanto attiene il personale che impiega grossi mezzi meccanici, le oscillazioni verticali dovranno rispettare i limiti di sicurezza, anche mediante l’impiego di adeguati tipi di sospensioni (appositi sedili di guida hanno uno smorzamento capace di ridurre l'effetto delle vibrazioni del 50-60%). Ulteriore accorgimento è la limitazione delle attività operative svolte al freddo (impiego di mezzi d’opera cabinati e climatizzati). In fase costruttiva, nel caso in cui si rendesse necessario realizzare palificazioni, dovrà essere privilegiato l’impiego di pali trivellati anziché infissi con battipalo. | Direttore lavori e Responsabile della sicurezza | Progettazione esecutiva, POS | A | 1 | D.lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza) |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| C. Suolo e sottosuolo | Preservare da fenomeni di rischio provocati da attività umane (sversamenti accidentali, contaminazione del suolo, ecc...) | Prevedere in fase di P.P. indagini sul suolo per la verifica di eventuali situazioni di degrado o di contaminazione. | C.1 | In fase di predisposizione del P.P. dovranno essere previste indagini analitiche sul suolo dell’APEA in modo da verificare eventuali situazioni di degrado o di contaminazione dello stesso, con riferimento ai livelli di contaminazione (concentrazioni soglia e di rischio) fissati dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e, nel caso si rendesse necessario, prevedere azioni correttive a norma di legge. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A/G | 1 | D.lgs. 152/2006 e smi |
|  |  | Dovranno essere attuate forme e modalità realizzative e gestionali tali da evitare/minimizzare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque superficiali o sotterranee per scarichi, percolazioni di inquinanti o fenomeni incidentali. | C.2 | I serbatoi di carburanti per autotrazione dovranno essere realizzati in modo da garantire il contenimento di eventuali sversamenti dovuti a danneggiamento del serbatoio medesimo. Le aree per il rifornimento dei mezzi dovranno essere impermeabilizzate e le acque di prima pioggia raccolte e trattate con sistema di disoleatura idoneamente dimensionato. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Minimizzare il consumo di inerti | Dovranno essere utilizzati materiali di recupero da demolizione o trattamenti a calce o cemento dei terreni, in sostituzione degli inerti di cava | C.3 | I materiali inerti di recupero da demolizioni, ove ce ne fossero e ove presentino adeguate caratteristiche geotecniche e chimiche, dovranno essere impiegati per la realizzazione della viabilità di accesso all’area, di piazzali, di parcheggi e rinfianchi per reti tecnologiche; in alternativa potranno essere impiegati trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile promuovendone un uso sostenibile | Prevedere le nuove edificazioni in adiacenza tra loro e con le edificazioni già esistenti. | C.4 | Le nuove edificazioni dovranno essere attuate in modo da evitare la formazione di aree intercluse e le aree a standard dovranno essere concentrate verso l’esterno degli ambiti, impiegando criteri di ottimizzazione /razionalizzazione dell’occupazione dei suoli. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Valutare il rischio sismico esistente nell’area di intervento e indirizzare la progettazione degli interventi edilizi secondo modalità volte a minimizzarne gli effetti | Redazione di una relazione sismica da allegare al Piano Particolareggiato. | C.5 | Il P.P. deve contenere una Relazione sismica che analizzi l’assetto tettonico e la sismicità dell’area oggetto di intervento, oltre alla situazione geologica, morfologica e geotecnica dell’area di intervento. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. | U | 1 | L.R. 20/2000, D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni) |
|  |  | Progettazione esecutiva degli interventi edilizi secondo le norme vigenti in materia di rischio sismico. | C.6 | In fase di progettazione esecutiva dovranno essere valutati gli effetti dinamici indotti sull’edificato da un eventuale terremoto (verifica delle fondazioni e delle strutture in condizioni dinamiche). Il progettista dovrà inoltre verificare il terreno di fondazione alla liquefazione, alla rottura per faglia e all’eccessivo addensamento, nel rispetto della normativa vigente in materia. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | U/A | 1 | D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni) |
|  | Progettazione geotecnica delle fondazioni. | Redazione di una relazione geologica e geotecnica supportata da indagini geognostiche. | C.7 | Il P.P. deve prevedere l’esecuzione di indagini geologiche e geognostiche preliminari finalizzate a definire le principali problematiche geotecniche e le indicazioni sulla tipologia fondazionale più indicata. Per ogni edificio dovrà essere effettuata una specifica indagine geognostica secondo le indicazioni della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre essere redatta una relazione geotecnica finalizzata a definire il dimensionamento delle fondazioni con attenzione alle verifiche allo stato limite ultimo (SLU) e allo stato limite di esercizio (SLE), con particolare attenzione allo sviluppo dei cedimenti nel tempo. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | D.M. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni) |
| D. Biodiversità e paesaggio | Garantire l’armonizzazione dell’intervento con gli elementi naturali ed antropici del paesaggio in cui si inserisce. | Analizzare gli elementi paesaggistici e gli elementi morfologici di pregio preesistenti ed individuare le principali scelte di assetto dell’intervento di trasformazione in modo da conservarli e mitigare e/o compensare le interferenze dell’area di trasformazione sul contesto paesaggistico. | D.1 | Prevedere soluzioni progettuali che mirino a: conservare e valorizzare, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio eventualmente presenti e gli elementi di importanza paesaggistica interni ed esterni all’area (quali aree di tutela naturalistica, ecc.); individuare le opere di mitigazione e/o compensazione degli impatti sul paesaggio delle nuove edificazioni e degli impianti. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | A.A., P.P. | U | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  |  | Realizzare, se necessario, elementi di mitigazione paesaggistica del comparto produttivo e dell’edificato e la piantumazione delle aree a parcheggio | D.2 | Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dall’area di trasformazione dovrà essere valutata la necessità di realizzare elementi di mitigazione paesaggistica del comparto produttivo e dell’edificato e, nel caso si rendesse necessario, dovrà essere prevista una siepe arboreo-arbustiva lungo i margini dell’ambito, con esclusione del margine limitrofo alla viabilità; nel caso di realizzazione di barriere in terra, si dovrà prevedere la messa a dimora di formazioni arbustive costituite da specie autoctone. Dovranno, inoltre, essere valutate alberature nelle aree desinate a parcheggio. Le essenze da utilizzare per eventuali opere a verde di mitigazione paesaggistica e le piantumazioni dei parcheggi dovranno essere rigorosamente autoctone. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Conservare e riqualificare la tipicità e unicità del paesaggio rurale e storico e degli elementi archeologici. | Prevedere le attività necessarie per garantire la tutela degli elementi archeologici. | D.3 | In fase esecutiva delle opere di urbanizzazione dovranno essere garantite tutte le attività necessarie per garantire la salvaguardia di eventuali elementi di interesse archeologico rinvenuti, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | Progettazione e realizzazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| D. Biodiversità e paesaggio | Tutelare la diversità biologica promuovendo interventi di recupero e conservazione degli elementi geomorfologici e degli ecosistemi e potenziando i corridoi ecologici esistenti. | Preservare e tutelare l’habitat naturale dell’area ZPS limitrofa all’APEA e prevedere la riqualificazione ecologico-ambientale e paesaggistica di tale ambito. | D.4 | Dovrà essere realizzata una valutazione d’incidenza delle opere in progetto in relazione alla vicinanza con una Zona di Protezione Speciale ZPS. Dovrà essere prevista la salvaguardia e la valorizzazione ambientale e paesaggistica delle vasche di lagunaggio e stoccaggio dell’ex zuccherificio Eridania individuate come ZPS localizzate a nord dell’APEA e limitrofe a questa, che rappresentano anche un nodo ecologico della rete ecologica provinciale, da prevedere già in fase di Accordo territoriale per l’attuazione dell’APEA. L’obiettivo dovrà essere quello di valorizzare l’area ZPS dal punto di vista ecologico-ambientale e paesaggistico attraverso il mantenimento ed il miglioramento dell’ambiente palustre esistente; gli interventi dovranno essere affrontate le seguenti problematiche: alimentazione idrica delle zone umide; verifica della necessità di creare nuovi ambienti per incrementare la diversità naturalistica e l’attrattività faunistica; realizzazione di interventi di sistemazione floristico - vegetazionale (fasce arbustive, nuclei boscati, ecc); verifica della necessità di realizzare opere di mitigazione degli elementi di pressione antropica; contenimento dei fattori di disturbo nei confronti dell’avifauna presente; valorizzazione dell’area attraverso la previsione di elementi di fruizione dell’area compatibili con la tutela della stessa in termini di disturbo nei confronti delle specie presenti all’interno delle vasche. | Soggetto attuatore/ Comune di Sarmato | P.P. Accordo territoriale, Progettazione esecutiva | U/A | 1 | L.R. 7/2004, Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Garantire la qualità degli spazi aperti (aree verdi, viabilità, parcheggi e aree di pertinenza) e dell’edificato in termini di assetto complessivo e scelte realizzative. | Garantire scelte progettuali coerenti con le destinazioni d’uso dell’edificato, con la visibilità dello stesso e con il contesto paesaggistico in cui si inserisce, garantendo coerenza formale del progetto architettonico in termini di altezze, volumetrie, allineamenti, materiali di rivestimento, colori, recinzioni. | D.5 | In fase progettuale e realizzativa dovranno essere effettuate scelte che tengano in considerazione il rapporto con il contesto paesaggistico locale e che garantiscano una certa uniformità rispetto alle tipologie costruttive a destinazione produttiva esistenti, garantendo coerenza formale e strutturale degli edifici. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | - |
|  |  | Contenere l’inquinamento luminoso. | D.6 | In fase di progettazione dell’illuminazione pubblica di comparto dovranno essere correttamente adottati i principi di illuminotecnica al fine di: ottimizzare le interdistanze degli apparecchi di illuminazione; privilegiare corpi illuminanti a basso consumo, compatibilmente con le indicazioni dei gestori della rete di illuminazione pubblica; minimizzare (compatibilmente con le normative tecniche e/o di sicurezza) la luminanza media mantenuta; sfruttare al meglio e scegliere le migliori ottiche stradali; abbattere il flusso luminoso inviato direttamente verso il cielo nel rispetto delle più recenti normative nazionali e regionali in ambito di abbattimento dell’inquinamento luminoso. Gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati a norma della LR n.19/2003 e delle indicazioni contenute nella DGR n.2263/2005. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
| E. Risorse idriche, acque superficiali e sotterranee | Evitare l’insorgenza di condizioni di sovraccarico idraulico del corpo idrico superficiale ricettore degli scarichi delle acque meteoriche dell’area produttiva. | Garantire il convogliamento degli scarichi delle acque meteoriche del comparto all’interno di sistemi di laminazione. | E.1 | Dovrà essere garantito il convogliamento degli scarichi delle acque meteoriche del comparto (sia di prima che di seconda pioggia), previo idoneo trattamento, se necessario, in sistemi di laminazione interni o esterni al comparto stesso, in modo da evitare il sovraccarico idraulico del corpo idrico superficiale ricettore o in modo da garantire l’apporto di acqua nelle vasche con valenza naturalistica del ZPS limitrofo all’area. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri. | Prevedere l’allaccio alla rete acquedottistica locale. | E.2 | Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 1238, deve essere prevista la realizzazione di impianti ed opere di allacciamento ad impianti acquedottistici locali, verificando in fase progettuale la capacità della rete di distribuzione in modo da non arrecare disturbo agli insediamenti esistenti. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) Scheda Polo produttivo PTCP |
|  |  | Escludere o limitare, per quanto possibile, il prelievo idrico in falda. | E.3 | Non dovranno essere realizzati nuovi pozzi per i prelievi di acqua di falda; nel caso di pozzi esistenti dovrà essere perseguito l’obiettivo dell’esclusione del prelievo idrico dalla falda o, qualora ciò non sia possibile, dovrà essere limitato con appositi misuratori. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva. | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Prevedere, almeno in parte, il riciclo delle acque meteoriche. | E.4 | Massimizzare, in relazione alle effettive esigenze dell’attività insediata ed alla fattibilità tecnica, economica e gestionale delle soluzioni adottate, il riciclo delle acque meteoriche, che dovranno essere preferenzialmente impiegate rispetto all’acqua potabile. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva dei fabbricati. | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Prevedere, almeno in parte, il riciclo delle acque di processo e/o raffreddamento. | E.5 | Prevedere, ove tecnicamente possibile, il re-impiego delle acque reflue di processo e/o delle acque di raffreddamento, idoneamente depurate nel caso si rendesse necessario. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva dei fabbricati. | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| E. Risorse idriche, acque superficiali e sotterranee |  | Prevedere una rete acquedottistica duale. | E.6 | Dovrà essere prevista la posa in opera di una rete acquedottistica duale, con usi e funzioni differenziate (es. riserve antincendio, irrigazione aree verdi, lavaggio strade e piazzali e/o eventuali altri utilizzi nei cicli produttivi) allo scopo di agevolare le funzioni di riciclo. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  | Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento idrico o gli usi impropri. | Prevedere l'adozione di sistemi di riduzione del consumo di acqua potabile per usi sanitari. | E.7 | Per limitare il consumo di acqua potabile per usi sanitari dovranno essere impiegati impianti e dispositivi a consumo idrico limitato. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. Progettazione esecutiva dei fabbricati. | U/A/G | 1 | - |
|  | Garantire la massima efficienza nella raccolta degli scarichi e la loro depurazione, perseguendo la tutela delle acque superficiali e sotterranee | Garantire idonee modalità di raccolta, trattamento e/o smaltimento degli scarichi idrici prodotti in fase di cantiere. | E.8 | Smaltire gli scarichi derivanti dall’area di cantiere nel rispetto delle vigenti leggi in materia (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore, Direttore lavori per attività di cantiere | P.P. | A | 1 | D.lgs. 152/2006 e smi, Delibera R.E.R. 286/2005 |
|  |  | Realizzare un sistema di smaltimento delle acque reflue attraverso la predisposizione di reti separate per acque bianche e acque nere. | E.9 | Realizzare, internamente all’area produttiva, reti fognarie separate per la raccolta e lo smaltimento delle acque bianche e delle acque nere. La progettazione e la costruzione delle condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità delle opere in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) Delibera R.E.R. 286/2005 Scheda Polo produttivo PTCP |
|  |  | Garantire un idoneo trattamento depurativo delle acque nere prodotte a livello di comparto. | E.10 | Le acque nere civili e quelle provenienti dai cicli produttivi devono essere raccolte tramite la rete di fognatura nera interna all’area e successivamente collettate nella rete nera comunale, con recapito all'impianto di depurazione comunale di Sarmato, previo idoneo trattamento nel caso in cui si rendesse necessario, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quanto previsto dal Regolamento comunale di pubblica fognatura. In alternativa, le acque nere potranno essere trattate a livello di singola azienda, o di comparto attuativo, con impianto idoneo e dimensionato in base ai volumi da smaltire, per poi essere scaricate in acque superficiali, previa laminazione, nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o prima di essere riciclate per usi compatibili. Il collettamento alla pubblica fognatura dovrà avvenire previa verifica della capacità residua dell’impianto di depurazione comunale. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Delibera R.E.R. 286/2005 Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Dotare l’area di un opportuno sistema di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento. | Prevedere opportuno sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque di dilavamento delle aree esterne. | E.11 | Le aree di transito e sosta dei mezzi pesanti e le eventuali aree di rifornimento dei mezzi dovranno essere idoneamente impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche: le acque di prima pioggia dovranno essere separate dalle acque di seconda pioggia e adeguatamente trattate attraverso sistemi di sedimentazione e disoleatura opportunamente dimensionati in base ai volumi da smaltire, prima di essere scaricate in acque superficiali, previa laminazione, nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o prima di essere riciclate per usi compatibili. In alternativa, le acque di prima pioggia potranno essere immesse nella rete di fognatura nera a servizio dell’area produttiva. Nel caso di superfici suscettibili di essere contaminate per la durata dell’intero evento piovoso, prevedere l’impermeabilizzazione di tali superfici, la raccolta e il trattamento delle acque di dilavamento, un idoneo trattamento a monte della laminazione e successivo scarico in corpo idrico superficiale nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., oppure, in alternativa, l’immissione in pubblica fognatura nera. Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di dilavamento di superfici suscettibili di essere contaminate dovranno essere predisposti e dimensionati in relazione alla natura delle esigenze delle attività insediate, nel rispetto della Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (D.G.R. n. 286 del 2005) e alla fattibilità tecnica, economica e gestionale delle soluzioni adottate. In relazione alle parti comuni, tali impianti potranno essere individuati o in aree sottostanti alle aree di parcheggio pubblico o attraverso ribassamento di quota di parte delle aree destinate a verde pubblico. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | D.Lgs. 152/2006 Delibera R.E.R. 286/2005 Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Garantire la sicurezza idrogeologica dell’area | Garantire la massima permeabilità superficiale possibile al di fuori delle aree in cui è necessario prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia o di dilavamento. | E.12 | Dovrà essere minimizzata l’impermeabilizzazione del suolo, anche tramite l’inerbimento e la piantumazione di essenze vegetali arboreo-arbustive nelle fasce perimetrali poste ai confini del comparto e, per quanto possibile, tramite l’impiego di pavimentazioni permeabili per le aree di sosta per i mezzi leggeri. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Impedire l’instaurarsi di fenomeni erosivi. | E.13 |  |  |  |  |  |  |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| F. Energia e rifiuti | Minimizzare i consumi energetici e differenziare l'utilizzo di fonti non rinnovabili e massimizzare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione di fonti fossili | Utilizzazione di impianti termici ad alto rendimento. | F.1 | Dovranno essere installati sistemi di produzione del calore ad alto rendimento. | Soggetto gestore, Singole attività insediate | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | A | 1 | Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. Scheda Polo produttivo PTCP |
|  |  | Utilizzazione di impianti frigoriferi e di climatizzazione ad alta efficienza. | F.2 | Gli impianti frigoriferi dovranno essere tali da minimizzare il consumo energetico per il raffreddamento, garantendo, per quanto possibile, il recupero delle frigorie del liquido refrigerante. Gli impianti di climatizzazione per il condizionamento degli ambienti dovranno essere del tipo ad alta efficienza e garantire le migliori prestazioni di rendimento possibili. | Soggetto gestore, Singole attività insediate | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. | F.3 | Quale misura compensativa ai consumi energetici per la produzione di energia termica ed elettrica si dovranno attuare interventi che prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche degli edifici di nuova realizzazione (in particolare le destinazioni commerciali e ad uffici) e dei cicli produttivi, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. In particolare, si potrà prevedere l’istallazione di pannelli fotovoltaici nell’area produttiva ed eventualmente sulle coperture dei fabbricati di nuova realizzazione. | Soggetto gestore/Soggetto attuatore, Singole attività insediate | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | U/A | 1 | Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Prevedere un sistema di tele-gestione e telecontrollo dei consumi energetici d’area | F.4 | Prevedere l’installazione di sistemi di ottimizzazione della gestione dell’illuminazione pubblica grazie al controllo dei consumi di energia elettrica. Tali sistemi dovranno prevedere indicativamente l’installazione di quadri di comando per temporizzazione, con protezione differenziale e regolazione del tempo di intervento, interruttore tripolare, interruttore crepuscolare fotoelettrico, commutatore manuale, oltre all’installazione di riduttori di flusso, che permettono di variare la tensione sulle linee di alimentazione degli apparecchi illuminanti per diminuirne il flusso prodotto e quindi garantire un risparmio energetico ed una riduzione dell’inquinamento luminoso. Grazie al controllo elettronico di potenza potrà essere programmata la riduzione della potenza e del flusso luminoso notturno o in condizioni definite dal conduttore dell’impianto, in modo da ottenere un risparmio di energia elettrica senza ridurre la uniformità dell’illuminamento. | Soggetto gestore/Soggetto attuatore | Progettazione esecutiva. | A | 2 | Intervento approvato a finanziamento nell’ambito del Programma di investimenti POR-FESR |
|  | Ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli ambienti interni | Limitare quanto più possibile i consumi energetici degli edifici e migliorare la resistenza termica degli involucri attraverso la riduzione delle dispersioni di calore. | F.5 | Dovranno essere garantiti i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici definiti dalla Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. La progettazione degli edifici dovrà valutare idonee soluzioni per gli involucri e per le superfici trasparenti in grado da limitare la dispersione del calore. Dovrà essere valutato l’orientamento degli edifici al fine di sfruttare, per quanto possibile, il solare passivo, oltre a valutare sistemi di produzione di calore centralizzati. | Soggetto gestore/ Singole attività insediate | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | A | 1 | Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ed esterni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo | Aumentare l'efficienza energetica nei sistemi di illuminazione. | F.6 | In fase di progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere correttamente adottati i principi di illuminotecnica al fine di: - ottimizzare le interdistanze degli dei corpi illuminanti, localizzandoli in modo da minimizzarne il numero e ottimizzarne l’efficienza; - minimizzare le potenze installate; - minimizzare (compatibilmente con le normative tecniche e/o di sicurezza) la luminanza media mantenuta; - sfruttare al meglio e scegliere le migliori ottiche stradali; - abbattere il flusso luminoso inviato direttamente verso l’alto, nel rispetto delle più recenti normative nazionali e regionali in ambito di abbattimento dell’inquinamento luminoso. Gli impianti di illuminazione dovranno comunque essere realizzati a norma della normativa regionale vigente. | Soggetto gestore/Soggetto attuatore, Singole attività insediate | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | A | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  | Certificazione Energetica | Dotare gli edifici di Certificazione Energetica. | F.7 | La certificazione energetica consiste nel documento attestante la prestazione energetica dell’edificio e degli impianti in esso contenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia e, nello specifico, della Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore, Singole attività insediate | Progettazione esecutiva dei fabbricati. | G | 1 | Delibera Assembleare della Regione Emilia Romagna 156/2008. |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| F. Energia e rifiuti | Energy Management | Individuazione di un Energy Manager per l’APEA. | F.8 | L’Energy Manager è una figura professionale in grado di gestire nel modo migliore (dal punto di vista economico ed ambientale) i problemi inerenti l’approvvigionamento energetico del comparto industriale. L’attività gestionale dovrà essere finalizzata a sviluppare un’accurata diagnosi degli usi energetici a livello di comparto per poi definire le azioni/interventi per ridurre sprechi e usi impropri ed aumentare l’efficienza energetica. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A. | G | 1 | Scheda Polo produttivo PTCP |
|  | Minimizzare la quantità di rifiuti prodotti e la pericolosità degli stessi. | Gestire correttamente gli scarti residui da cantiere. | F9 | Prevedere una corretta gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, nel rispetto della normativa vigente in materia ed evitare lo stoccaggio dei rifiuti di qualsiasi natura alla pioggia libera. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore, Direttore lavori | P.A. | G/A | 1 | D.lg. 152/2006 e smi, Scheda Polo produttivo PTCP |
|  |  | Predisporre all’interno del comparto produttivo e/o dell’area aziendale adeguate aree per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti urbani/assimilati e speciali, in attesa di avvio a recupero o smaltimento e organizzare il servizio di raccolta degli stessi. | F.10 | I rifiuti urbani /assimilati e speciali, anche pericolosi, dovranno essere gestiti nel pieno rispetto del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e conferirli esclusivamente a trasportatori e smaltitori/recuperatori autorizzati. In ogni caso devono essere presi i seguenti accorgimenti: definire la localizzazione puntuale del deposito all’interno del comparto produttivo e dell’area aziendale; lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo differenziato e tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto, compromettendone il successivo recupero; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o sotterranei, prevedendo basamenti impermeabilizzati, evitando lo stoccaggio alla pioggia libera attraverso l’adozione di tettoie, altri sistemi di copertura dagli agenti atmosferici o sistemi di stoccaggio in contenitori a tenuta. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri si deve valutare la possibilità di predisporre un sistema di captazione ed abbattimento delle stesse; deve essere vietata la realizzazione di discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad eccezione dei rifiuti urbani. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore, Singole attività insediate | P.A., Progettazione esecutiva | G/A | 1 | D.lg. 152/2006 e smi, Scheda Polo produttivo da PTCP, PPGR Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
| G. Atmosfera e qualità dell’aria | Minimizzare le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono | Limitare la produzione e diffusione di sostanze gassose inquinanti prodotte dai mezzi d’opera impiegati nelle aree di cantiere. | G.1 | Per quanto riguarda i mezzi d’opera utilizzati in cantiere dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni: impiegare ove possibile apparecchi di lavoro a basse emissioni; equipaggiamento e periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni del fabbricante; a partire dalla data di messa in esercizio le nuove macchine devono adempiere la Direttiva 97/68 CE, rispettare il Regolamento ECE n. 96; per le macchine con targhe sono fatte salve le disposizioni del diritto sulla circolazione stradale; per allinearsi ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 2/4/02, n. 60, in cantiere dovranno operare solamente automezzi omologati almeno secondo la direttiva Euro 3 (mezzi prodotti a partire dal 2001); per macchine e apparecchi con motore diesel devono essere utilizzati carburanti con basso tenore di zolfo (tenore < 50 ppm); in caso di impiego di motori diesel, utilizzare ove tecnicamente possibile macchine e apparecchi muniti di sistemi di filtri anti-particolato (FAP); Per quanto riguarda i processi di lavoro termici e chimici effettuati in cantiere dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni: limitare i trattamenti termici (per es. hot-remix) di rivestimenti/materiali catramosi in cantiere; privilegiare impiego di bitumi con basso tasso di emissione d’inquinanti atmosferici (tendenza all’esalazione di fumo); impiegare, per quanto possibile, emulsioni bituminose anziché di soluzioni di bitume (opere di pavimentazione stradale); ridurre la temperatura di lavorazione mediante la scelta di leganti adatti; impiegare mastice d’asfalto e bitume a caldo con bassa tendenza di esalazione di fumo e controllo delle temperature di lavorazione; impiegare caldaie chiuse con regolatori della temperatura; impiegare stuoie di bitume con scarsa tendenza all’esalazione di fumo; procedimento di saldatura: evitare il surriscaldamento delle stuoie di bitume; utilizzare prodotti ecologici per il trattamento delle superfici (mani di fondo, prime mani, strati isolanti, stucchi, vernici, intonaci, ponti di aderenza, primer, ecc.) come pure per incollare ed impermeabilizzare i giunti. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., realizzazione | G/A | 1 | D.lgs. 152/2006 e smi |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| G. Atmosfera e qualità dell’aria | Minimizzare le emissioni inquinanti, i gas serra e le sostanze lesive per la fascia di ozono | Adottare accorgimenti per limitare le emissioni derivanti dal traffico indotto dall’APEA. | G.2 | Dovrà essere valutata la realizzazione di interventi di nuova piantumazione tali da creare un ostacolo fisico alla diffusione degli inquinanti (in particolare il particolato) e da rappresentare elementi di assorbimento di alcuni inquinanti atmosferici; tali interventi potranno interessare prioritariamente le aree a parcheggio pubblico e i margini del comparto produttivo (con la creazione di siepi arboreo-arbustive). Nella regolamentazione interna delle attività svolte presso il comparto produttivo i mezzi pesanti dovranno mantenere i motori spenti nelle fasi di carico/scarico e nelle fasi di sosta. Muletti, carrelli elevatori e mezzi per lo spostamento degli addetti all’interno dell’insediamento dovranno essere elettrici. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore; Singole attività insediate | P.P., Progettazione esecutiva | G/A | 1 | - |
|  |  | Impiego del gas metano quale fonte di combustibile per i sistemi di riscaldamento ed eventualmente per i processi produttivi, ove tecnicamente possibile. | G.3 | Impiegare, ove tecnicamente possibile, il gas metano quale fonte di combustibile per i sistemi di riscaldamento e i processi produttivi, evitando di utilizzare combustibili maggiormente inquinanti, quali, ad esempio, oli combustibili, altri distillati pesanti di petrolio, combustibili solidi fossili, emulsioni acqua-olio combustibile. | Soggetto Gestore/ Soggetto attuatore; Singole attività insediate | P.A.. | G/A | 1 | Scheda Polo produttivo da PTCP |
|  |  | Impiego di fluidi per i sistemi di refrigerazione compatibili con l’ambiente per i sistemi civili ed eventualmente per quelli produttivi, ove tecnicamente possibile. | G.4 | Evitare, ove tecnicamente possibile, l’impiego di gas dannosi per l’ambiente e per la fascia dell’ozono nei sistemi di refrigerazione. In relazione alla pericolosità di fughe incontrollate di gas, dovranno essere previsti presidi per minimizzare il rischio di fuoriuscite e il conseguente rischio di incendio o esplosione. | Soggetto Gestore/ Soggetto attuatore; Singole attività insediate | P.A., Progettazione esecutiva dei fabbricati. | G/A | 1 | D.M. 16/02/1982 DPR 37/98 (Normativa prevenzione incendi) |
|  |  | Adottare idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti in presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera. | G.5 | In caso di cicli produttivi che generano emissioni in atmosfera, dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento dell’aria previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. In particolare, dovrà essere promosso l’impiego di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nei processi produttivi per contenere l’inquinamento atmosferico; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. Ai sensi della normativa vigente, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera all’Amministrazione Provinciale oppure, nei casi previsti, darne comunicazione alla stessa, avendo cura, una volta rilasciata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore; Singole attività insediate | P.P., Progettazione esecutiva dei fabbricati. | G/A | 1 | D.lgs. 152/2006 e smi Scheda Polo produttivo da PTCP |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| G. Atmosfera e qualità dell’aria | Garantire buone condizioni di qualità dell’aria esterna e interna agli ambienti di lavoro | Limitare la produzione e diffusione di polveri durante le operazioni di cantiere. | G.6 | Per limitare la diffusione delle polveri all’interno e all’esterno delle aree di cantiere deve essere garantita l’adozione delle seguenti misure mitigative, distinte in base alla natura dell’attività. Trattamento e movimentazione del materiale - agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale (es. mediante irrorazione controllata); - in caso di impiego di sminuzzatrici, utilizzare macchine che causano scarsa abrasione di materiale e che riducono il materiale di carico mediante pressione anziché urto; - in caso di impiego di sistemi di frantumazione fine, dotare gli impianti di sistemi di captazione delle polveri; - adottare processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi; - in caso di impiego di nastri trasportatori, i tratti all’aperto devono essere coperti per limitare la diffusione di polveri; tutti i punti di trasferimento devono essere incapsulati; - ridurre al minimo i lavori di raduno, ossia la riunione di materiale sciolto nei luoghi di trasbordo; in ogni caso proteggere i punti di raduno dal vento; - le eventuali applicazioni di calcestruzzo a proiezione vanno eseguite di regola mediante il procedimento di proiezione ad umido con additivi esenti di alcali; le eccezioni devono essere concordate preventivamente; - prevedere la sospensione dei lavori durante le giornate ventose. Depositi del materiale - gli eventuali apparecchi di riempimento e di svuotamento dei sili per i materiali polverosi o a granulometria fine vanno adeguatamente incapsulati e l’eventuale aria di spostamento depolverizzata; - i depositi di materiale sciolto e gli eventuali depositi di macerie (es. materiale non bituminoso di demolizione delle strade, calcestruzzo di demolizione, sabbia ghiaiosa riciclata) con frequente movimentazione del materiale vanno adeguatamente protetti dal vento per es. mediante umidificazione e/o pareti/valli di protezione; - proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall’esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde; - osservare le disposizioni riferite alla sospensione dei lavori durante le giornate ventose descritte precedentemente. Aree di circolazione nei cantieri - periodica pulizia, irrorazione e umidificazione delle piste di cantiere e delle eventuali superfici asfaltate; - ove possibile le piste di trasporto particolarmente frequentate devono essere adeguatamente consolidate mediante pavimentazione o copertura verde; le piste devono essere periodicamente pulite e le polveri legate per evitare depositi di materiali sfusi sulla pista; - limitazione della velocità dei mezzi d’opera su tutte le aree di cantiere (velocità max. 30 km/h); - nelle operazioni di conferimento in cantieri di materiali inerti (sabbie, ghiaie) garantire l’utilizzo di mezzi pesanti con cassoni telonati per limitare ulteriormente il sollevamento e la dispersione verso le aree limitrofe di polveri e frazioni fini; - munire le uscite dal cantiere alla rete stradale pubblica con efficaci vasche di pulizia, come ad es. impianti di lavaggio delle ruote. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A. | G/A | 1 | D.lg. 152/2006 e smi |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| H. Sistema insediativo e mobilità | Ottimizzare la configurazione delle reti e degli impianti tecnologici e realizzare sistemi avanzati per le telecomunicazioni. | Predisporre l’APEA per sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata. | H.1 | Prevedere la predisposizione dell’area per la dotazione di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata (fibre ottiche, wireless); | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. | U/A | 2 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Dotare l’APEA di adeguate infrastrutture tecnologiche e alloggiarle in appositi “cunicoli unici” o polifore. | H.2 | Prevedere, per quanto tecnicamente possibile, la messa in opera delle infrastrutture di nuova realizzazione in appositi “cunicoli unici” o polifore, della rete acquedottistica duale, la rete gas, la rete elettrica di distribuzione e la rete telefonica. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  | Massimizzare la sicurezza stradale e ottimizzare la circolazione internamente all’APEA | Realizzare un’adeguata segnaletica, che permetta un facile orientamento. | H.3 | Dovrà essere realizzata idonea segnaletica, anche in funzione delle emergenze, localizzata in modo efficace ed adeguatamente illuminata. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | Progettazione esecutiva | G/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Razionalizzare la viabilità interna, gli spazi di manovra e di sosta per i mezzi pesanti e per quelli di emergenza e soccorso. | H.4 | Dovrà essere garantita una efficiente accessibilità da parte dei mezzi pesanti e dovranno essere previsti adeguati spazi di sosta e manovra; dovranno essere previsti spazi per la sosta dei mezzi di emergenza e soccorso e dovranno essere evitate misure che ne ostacolino l’accessibilità. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Prevedere percorsi ciclo-pedonali e attraversamenti adeguatamente protetti. | H.5 | Realizzare percorsi ciclo-pedonali continui ed in sede protetta e attraversamenti pedonali sicuri adeguatamente segnalati ed illuminati. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo da PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  | Attuare i necessari presupposti infrastrutturali e adeguate misure gestionali, al fine di garantire un’adeguata accessibilità all’APEA e realizzare una mobilità sostenibile delle persone e delle merci. | Prevedere uno specifico studio del traffico indotto | H.6 | In fase attuativa dovrà essere previsto uno specifico studio del traffico che verifichi la capacità della rete viabilistica principale a servizio dell’area e l’adeguatezza delle intersezioni tra la stessa viabilità principale e la viabilità interna all’ambito. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P. | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo da PTCP |
|  |  | Prevedere gli adeguamenti della viabilità locale necessari a garantire un’adeguata accessibilità al comparto. | H.7 | Prevedere, dove si rendesse necessario, la realizzazione di opere per garantire un’accessibilità sicura e sostenibile al comparto e per la messa in sicurezza della viabilità nuova ed esistente (ad es. nuove rotatorie e ulteriori adeguamenti viabilistici). | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Ottimizzare il trasporto pubblico locale a servizio dell’area e/o prevedere forme di trasporto collettivo. | H.8 | Prevedere interventi infrastrutturali necessari ad ottimizzare il transito dei mezzi pubblici ed un idoneo funzionamento del servizio: corsie preferenziali, ove necessario, pensiline di attesa, piazzole di sosta, ecc. Valutare la possibilità di prevedere forme di trasporto collettivo a servizio dell’area. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.P., Progettazione esecutiva | U/A | 1 | Scheda Polo produttivo da PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Istituire la figura del Mobility Manager dell’APEA. | H.9 | Tale figura presterà supporto per avviare processi di razionalizzazione dei flussi merci e delle persone interne all’area, gestendo in modo sostenibile la mobilità di tutto l’ambito produttivo. Il Mobility Manager dovrà analizzare la mobilità indotta dall’APEA e organizzare e pianificare i tragitti casa-lavoro dei dipendenti ed il turnover delle merci secondo modalità ambientalmente sostenibili. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A. | G | 1 | Scheda Polo produttivo da PTCP |
|  |  | Valutare la possibilità di ripristinare il collegamento diretto alla linea ferroviaria per il trasporto sostenibile delle merci. | H.10 | Nella progettazione dell’area dovrà essere valutata la possibilità di ripristinare il collegamento diretto dell’ambito con il sistema ferroviario locale, attraverso la riqualificazione dello scalo ferroviario dimesso. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A. | U/A | 2 | Scheda Polo produttivo da PTCP Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
| I. Attività produttive | Promuovere l’adozione di sistemi di gestione ambientale di impresa | Certificazione ambientale delle imprese insediate e dell’intera Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o Regolamento EMAS. | I.1 | Il Soggetto Gestore dovrà promuovere l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale delle imprese insediate e, per quanto possibile, dell’intera APEA secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, oppure il Regolamento EMAS | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore, imprese insediate | P.A. | G | 2 | - |
|  | Garantire un’adeguata protezione da eventi incidentali e comunque una corretta gestione delle situazioni di emergenza | Verifica preventiva della possibilità di insediamento di industrie a rischio di incidente rilevante | I.2 | L’eventuale insediamento di attività a rischio di incidente rilevante è ammissibile solo previa verifica della compatibilità delle aree di danno con il contesto e previa verifica dell’eventuale effetto domino con altri insediamenti produttivi già esistenti o previsti. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A. | G | 1 | Scheda Polo produttivo da PTCP |
|  |  | Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei cantieri. | I.3 | In fase di cantiere dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei cantieri. | Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi | P.O.S. | G | 1 | D.lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza) |
|  |  | Rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. | I.4 | Dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la realizzazione di interventi per la sicurezza dell’area sulla base di un’Analisi dei Rischi e di un Piano di Gestione delle Emergenze dell’intera APEA. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A. | G | 1 | D.lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza) |

| COMP. AMB. | OBIETTIVI | AZIONE | RIF. | SPECIFICA | SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE | FASE DI ATTUAZIONE | LIVELLO PRIORITA’ | RIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S.A. | L.A. |  |  |
| I. Attività produttive | Garantire un’adeguata protezione da eventi incidentali e comunque una corretta gestione delle situazioni di emergenza | Garantire, per quanto possibile, l’applicazione delle BAT (Best Available Technologies) nell’attività produttiva insediata. | I.5 | Dovrà essere garantita, per quanto possibile, l’applicazione delle BAT, sia a livello di dotazioni infrastrutturali per l’area di espansione, che di dotazioni tecnologiche nel ciclo produttivo. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A., Progettazione esecutiva | G/A | 2 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  | Promuovere attività finalizzate allo sviluppo sostenibile nelle politiche di gestione territoriale. | Adottare idonee forme gestionali per l’aggiornamento ed il controllo delle autorizzazioni ambientali a livello di APEA | I.6 | Prevedere una corretta gestione delle autorizzazioni in campo ambientale, comprese le procedure per il loro ottenimento e la definizione dei controlli a per verificare il rispetto dei limiti delle autorizzazioni medesime | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A., P.M. | G | 1 | D.lg. 152/2006 e smi |
|  | Garantire una efficiente attività di monitoraggio e incentivare interventi in materia di prevenzione. | Predisporre un Piano di Monitoraggio dell’APEA e gestire le attività di monitoraggio a questo correlate. | I.7 | Predisporre un Piano di Monitoraggio dell’APEA per il controllo e la verifica dell’adeguatezza delle azioni intraprese attraverso il Programma ambientale e gli effetti ambientali indotti. Il Piano di monitoraggio dovrà essere aggiornato periodicamente in funzione delle eventuali modifiche al Programma ambientale, di eventuali criticità emerse e delle generali prestazioni ambientali dell’APEA. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A., P.M. | G | 1 | Delibera regionale 118/2007 (atto indirizzo sulle APEA) |
|  |  | Realizzazione di un software per la gestione e il monitoraggio dell’area | I.8 | Il sistema dovrà essere funzionale a raccogliere e gestire dati e informazioni sulle prestazioni ambientali a livello di attività e di intero insediamento e dovrà contenere le risultanze dell’attività di monitoraggio dell’APEA nei confronti di tutte le matrici ambientali. | Soggetto gestore/ Soggetto attuatore | P.A., P.M. | G | 2 | Intervento ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma di investimento POR FESR |

# 6.	PIANO DI MONITORAGGIO

Il presente capitolo definisce il Piano di monitoraggio dell’APEA “Ex-Eridania” e rappresenta lo strumento di controllo per verificare l’adeguatezza delle azioni intraprese attraverso il Programma ambientale e gli effetti ambientali indotti. Il fine di tale processo è quello di evidenziare l’insorgenza di effetti non previsti o obiettivi di APEA non adeguatamente perseguiti e quindi permettere di definire nuove azioni del Programma ambientale finalizzate a risolvere eventuali nuove criticità, criticità non pienamente risolte oppure perseguire l’ulteriore miglioramento delle prestazioni ambientali dell’APEA stessa.

I risultati ottenuti dal processo di monitoraggio e lo stato delle prestazioni ambientali dell’APEA devono essere sottoposti da parte del Soggetto gestore, sotto forma di report, al Comitato d’indirizzo e, quindi, divulgati ai portatori di interessi. Qualora emergano elementi non conformi per il conseguimento degli obiettivi di APEA, il Soggetto Gestore e la Regia Ambientale sono tenuti ad individuare opportune azioni correttive e, se del caso, a rivedere il Programma Ambientale e la Politica Ambientale in senso migliorativo.

Indicativamente il Programma Ambientale dovrà essere aggiornato ogni tre/cinque anni e, comunque, in tutti i casi in cui dal processo di monitoraggio dell’APEA emerga la necessità di modificare, in senso migliorativo, le azioni definite dal documento.

Il Piano di Monitoraggio stesso deve, quindi, essere sottoposto ad aggiornamento periodico, in funzione delle eventuali modifiche al Programma ambientale, di eventuali nuove criticità emerse e delle generali prestazioni ambientali dell’APEA.

Il Piano di monitoraggio, di seguito riportato, considera tutti gli aspetti potenzialmente influenzati dalle azioni definite dal Programma Ambientale, individuando le attività di monitoraggio, gli indicatori di valutazione, la frequenza dei controlli da effettuare, le responsabilità di attuazione e, ove possibile, il risultato prestazionale atteso.

| COMP. AMB. | ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO | RIF. | SPECIFICA E INDICATORI | FREQUENZA DI MISURAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURAZIONE | TARGET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Radiazioni | Monitoraggio dell’incidenza dei campi elettromagnetici degli elettrodotti AT e MT. | A.1 | Determinazione dell’incidenza dei campi elettromagnetici degli elettrodotti AT e MT attraverso la verifica della popolazione esposta a campi elettromagnetici superiori a 3 µT e ricadenti nelle distanze di prima approssimazione per più di quattro ore consecutive. | In fase di PUA | Soggetto Gestore | n.d. |
| B. Rumore | Monitoraggio del rumore ambientale presso i recettori particolarmente significativi (internamente ed esternamente all’APEA). | B.1 | Determinazione dell’impatto delle sorgenti rumorose presenti nell’APEA nei confronti dei ricettori sensibili e/o particolarmente significativi e, quindi, della popolazione presente all’interno dell’area e residente all’esterno della stessa. Il monitoraggio riguarda, comunque, esclusivamente gli ambienti esterni e non è riferito agli ambienti interni alle aziende. Individuazione di eventuali criticità che necessitino di interventi di bonifica. | Ogni cinque anni. | Soggetto Gestore | Rispetto dei limiti di classe acustica diurni e notturni della Zonizzazione Acustica Comunale e del Criterio Differenziale |
|  | Monitoraggio del rumore ambientale internamente all’ambito produttivo. | B.2 | Individuazione di eventuali situazioni di disturbo o criticità che necessitino di interventi di bonifica. | Annuale | Soggetto Gestore | n.d. |
| C. Suolo e sottosuolo | Monitoraggio di eventuali situazioni di rischio di contaminazione di suolo sottosuolo, acque superficiali e/o sotterranee provocate da attività umane (sversamenti accidentali, contaminazione del suolo, ecc…) | C.1 | Verifica dell’esistenza di situazioni di degrado ambientale all’interno dell’APEA da ricondurre a: abbandono di rifiuti, modalità errate di gestione dei rifiuti.. | Annuale | Soggetto Gestore | n.d. |
|  | Monitoraggio dell’adeguatezza dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui | C.2 | Qualità ecologica dei corpi idrici sotterranei a seguito della raccolta dei dati pervenuti dai pozzi della rete di monitoraggio regionale. | Biennale | Soggetto Gestore | Rispetto dei valori limite previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia (D:lgs 152/2006 e smi). |
|  | Monitoraggio dell’aumento delle superfici impermeabilizzate. | C.4 | Impermeabilizzazione di suolo (m2) | In fase di progettazione esecutiva delle nuove realizzazioni e a lavori ultimati. | Soggetto Gestore | n.d. |

| COMP. AMB. | ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO | RIF. | SPECIFICA E INDICATORI | FREQUENZA DI MISURAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURAZIONE | TARGET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Biodiversità e paesaggio | Monitoraggio del grado di riqualificazione ecologico-ambientale e paesaggistica delle vasche di lagunaggio e stoccaggio dell’ex zuccherificio Eridania individuate come ZPS e localizzate a nord dell’APEA | D.1 | Verifica del grado di realizzazione degli interventi di valorizzazione ecologico-ambientale e paesaggistica delle vasche di lagunaggio ex-Eridania appartenenti al sito ZPS IT4010018 “Fiume da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e localizzate a nord dell’APEA e verifica della rispondenza al relativo progetto di riqualificazione approvato. | In fase di progettazione esecutiva e a lavori ultimati; annualmente per i 5 anni successivi all’impianto. | Soggetto Gestore | 100% |
| E. Risorse idriche, acque superficiali e sotterranee | Monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico superficiale ricettore degli scarichi idrici | E.1 | Valutazione della qualità ecologica delle acque dal punto di vista chimico e biologico del corpo idrico superficiale ricettore degli scarichi idrici, con particolare riferimento alle modalità di campionamento, analisi e obiettivi prefissati dalla normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.). Dovranno essere individuati eventuali inquinanti potenzialmente legati alle attività svolte nell’APEA. | In fase di progettazione esecutiva, a lavori ultimati e, successivamente, ogni 5 anni. | Soggetto Gestore | Raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali (Stato Chimico, Stato Ecologico e Stato Ambientale) fissati dalla normativa vigente e dal PTA regionale. Evitare fenomeni di inquinamento imputabili alle attività svolte nell’APEA. |
|  | Monitoraggio della conformità normativa in termini di autorizzazione allo scarico | E.2 | Dovranno, inoltre, essere raccolti i dati sulla conformità normativa delle singole aziende e degli impianti comuni in termini di esistenza dell’autorizzazione allo scarico. | Annuale e ogni qualvolta vengano introdotte nuove attività o vengano modificate attività esistenti. | Soggetto Gestore | Rispetto delle prescrizioni del DLgs.152/2006 e s.m.i. in termini di autorizzazione allo scarico. |
|  | Verifica del bilancio idrico dell’APEA e dei singoli consumi, distinti per tipologia di acqua utilizzata. | E.3 | Dovranno essere acquisiti ed elaborati, per quanto possibile, i dati annuali a livello di APEA relativi a: consumi idrici; riciclo di acqua meteorica e di processo produttivo; scarichi idrici prodotti (civili e industriali). | Annuale | Soggetto Gestore | Incremento della percentuale di acqua riciclata, diminuzione dei consumi idrici, diminuzione delle perdite da rete idrica. |
|  | Monitoraggio del grado di adeguatezza degli impianti comuni all’APEA per il trattamento e smaltimento degli scarichi idrici | E.4 | Dovranno essere verificate l’adeguatezza e lo stato di efficienza degli impianti comuni all’APEA per il trattamento e smaltimento degli scarichi idrici civili e industriali, compreso il bacino di laminazione, attraverso la raccolta delle risultanze dei monitoraggi analitici effettuati dal/dai Gestore/i dell’impianto/i. | Annuale | Soggetto Gestore | Rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico e rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali definiti dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. |
| F. Energia e rifiuti | Verifica del bilancio energetico dell’APEA. | F.1 | Dovranno essere acquisiti ed elaborati i dati annuali relativi all’energia elettrica e termica consumata (compreso l’impianto di illuminazione pubblica); all’energia elettrica e termica prodotta da fonti energetiche convenzionali e alternative (compresi impianti fotovoltaici). | Annuale | Soggetto Gestore | Rispetto dei contenuti della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156/2008. |
|  | Monitoraggio della gestione e produzione di rifiuti speciali e assimilati. | F.2 | Dovranno essere acquisiti dati annuali riguardo ai rifiuti, in termini di: quantità prodotta; pericolosità; quantità avviata a recupero; quantità avviata a smaltimento. % di raccolta differenziata | Annuale | Soggetto Gestore | Rispetto dei contenuti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in materia di gestione rifiuti. |
| G. Atmosfera e qualità dell’aria | Monitoraggio delle emissioni in atmosfera dell’intera APEA. | G.1 | Dovranno essere raccolti i dati sulla conformità normativa delle attività svolte a livello di apea e delle singole aziende in termini di esistenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. | Messa in esercizio di nuove attività e modifica di quelle esistenti. | Soggetto Gestore | Rispetto dei contenuti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera. |

| COMP. AMB. | ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO | RIF. | SPECIFICA E INDICATORI | FREQUENZA DI MISURAZIONE | SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURAZIONE | TARGET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H. Sistema insediativo e mobilità | Monitoraggio del traffico viabilistico. | H.1 | Dovrà essere valutato il traffico indotto dall’APEA in termini di mezzi pesanti e leggeri (mezzi/giorno dato medio annuale) in base anche ai dati raccolti dalle singole aziende insediate (carico/scarico, visitatori, dipendenti, ecc..). | Annuale | Soggetto Gestore | flusso/capacità dell’ora di punta giornaliera < 0,8 |
| I. Attività produttive | Monitoraggio dell’impiego di materie di recupero nel processo produttivi | I.1 | Dovranno essere acquisiti dati specifici riguardo all’impiego di materie di recupero nel processo produttivo. | Biennale | Soggetto Gestore | n.d. |
|  | Monitoraggio dell’implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2004 o EMAS | I.2 | Dovranno essere acquisiti dati annuali specifici riguardo all’implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (o in via di certificazione) secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 o secondo il Regolamento EMAS. | Annuale | Soggetto Gestore | n.d. |

n.d.: non determinabile

# Text boxes

APEA SARMATO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

PROGRAMMA AMBIENTALE

E

PIANO DI MONITORAGGIO

1121

Commessa

v. Nicolodi, 5/A	tel. 0521-942630	info@ambiter.it

43126 – Parma 	fax 0521-942436	www.ambiter.it

AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “EX-ERIDANIA”

Giugno 2012

Provincia di Piacenza

COMUNE di SARMATO

APEA SARMATO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

1121_Programma Ambientale_PM-rev_01-00

M.B. Corvi

M.B. Corvi

AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “EX ERIDANIA”

COMUNE di SARMATO

PROGRAMMA AMBIENTALE E PIANO DI MONITORAGGIO

Provincia di Piacenza

06/2012

G. Neri

Emissione

dott. amb. M. Beatrice Corvi

| 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | P | A |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROGRAMMA AMBIENTALE E PIANO DI MONITORAGGIO

MBC

Via Nicolodi, 5/A   43126 – Parma   tel. 0521-942630   fax 0521-942436   www.ambiter.it   info@ambiter.it

dott. Giorgio Neri

DIREZIONE TECNICA

REDAZIONE

FASE

OGGETTO

UBICAZIONE

PROPONENTE

01

1121

VERIFICA

PA

COMMESSA

RESP. ARCHIVIAZIONE

FILE

DESCRIZIONE

APPROV.

REDAZIONE

DATA

REV.

DESCRIZIONE

ELABORATO

CODIFICA